## Slide 1: Předkládání letových plánů
Předložení letového plánu
Nejčastější chyby v letových plánech

## Slide 2: Předložení letového plánu
Prostřednictvím ohlašoven ARO
  ARO Praha (budoucí centrální ARO Praha, provoz H24)
  ARO Ostrava (ukončení činnosti koncem května 2016)
Prostřednictvím self-briefingů v
  Karlových Varech
  Brně
  Ostravě (od konce května 2016)

## Slide 3: Předložení letového plánu
Prostřednictvím systému IBS
  Bezplatný systém poskytovaný ŘLP ČR
  Je nutná registrace (ibs@ans.cz)
  FPL zpracovává přímo ARO Praha (oproti komerčním briefingům je prováděna kontrola operátorem – podchycení chyb, poskytnutí dodatečných informací vztahujících se k letu, individuální přístup)
  Kompletní meteorologické informace, předletová příprava, ATIS, AUP atd.
  V průběhu roku nová vylepšení – návrhy tratě, navržení tratě pomocí mapy
  Nově verze pro mobilní telefony a tablety

## Slide 4: Předložení letového plánu
Komerční briefingy
  Rizika špatně podaných FPL
    Chybějící položky, špatně vyplněné FPL - není zpětná kontrola od operátora
  Špatně rozeslané a naadresované plánky
    Kombinované FPL nemají adresovanou VFR část letu
    IFR lety nemají adresovanou část mimo IFPS
    VFR FPL jsou špatně adresované a v některých případech jsou obtížně dohledatelné

## Slide 5: Předložení letového plánu
Lety, na které musí být předložen FPL
  Všechny lety IFR a kombinované VFR/IFR a IFR/VFR
  Lety VFR
    Startující nebo přistávající z vojenských letišť (LKKB, LKCV, LKNA, LKPD)
    Lety do zahraničí (výjimkou bez FPL jsou pouze pro lety do Německa; do Polska pouze v hladině VFR s dráhou letu mimo CTR/TMA letišť a přistáním na neřízeném letišti; na Slovensko a to pouze v hladině VFR)
    Noční lety VFR
    Lety VFR nad FL095

## Slide 6: Předložení letového plánu
Výhody při podávání FPL na VFR lety
  Poskytování pohotovostní služby
  Při poskytování informační služby již mají řídící potřebné informace o letadlu
  Poskytování informací o meteorologických podmínkách po trati i na letišti určení na základě podaného FPL
  Možnost rychlého a včasné informování pilota o nastalých změnách (např. letiště určení je náhle mimo provoz)

## Slide 7: Předložení letového plánu
Dodržování pokynů při vyplňování FPL uvedených v dodatku 2 předpisu L4444
Respektovat jakákoliv omezení a doporučení uvedená v AIP daného státu
Nedodržení těchto opatření může mít za následek odmítnutí FPL, ztrátu dat nebo chybné zpracování FPL.
IFR FPL by měl být předložen alespoň 3 hod. před EOBT a VFR FPL alespoň 1 hod. před EOBT, jinak nemusí být FPL včas zpracován
Doporučení ARO Praha – uvádějte vždy ve svých FPL telefonní číslo, v případě chyb ve FPL to velmi usnadní a zrychlí nápravu

## Slide 8: Nejčastější chyby v letových plánech
Pole 10 – vybavení letadla
  Vybavení S – standart obsahuje
    L – ILS
    O – VOR
    V – VHF RTF
  Stačí tedy uvést pouze S a položky nedublovat
(FPL-OK007-VG
-ZZZZ/L-SDLOV/S
-LKFR0815
-K0170VFR REVMA LUCENEC PITOK
-LHHO0200 LZRU LHDC
-DOF/160107 EET/LZBB0010 LHCC0100 TYP/EUROSTAR OPR/AMETYST MORAVIA RMK/TEL +420602317000
-E/0430 P/02 A/BLUE C/JAMES BOND)
SD/S

## Slide 9: Nejčastější chyby v letových plánech
Pole 10 – vybavení letadla
  Vybavení R – prostorová navigace
  V poli 18/ je nutné uvést druh používané prostorové navigace
  V ČR je povinná nad FL 095
  (FPL-OKPRD-VG
  -S22T/L-SDGY/S
  -LKLT1130
  -N0168F115 MIKE DCT DINOV191016
  -EPMR0034 EPWR
  -RMK/PHOTO FLT, POVOLENI NSF 111 15, CREW CONTACT +48600111111 EET/DINOV191016)
SDGRY/S
PBN/B2

## Slide 10: Nejčastější chyby v letových plánech
Pole 13 a 16
  Místo vzletu, místo přistání nebo záložní místo pro přistání nemá ICAO kód – v plánku vyplňujeme ZZZZ
  V poli 18/ je nutné uvést DEP/ DEST/ ALTN/ název a polohu vyjádřenou souřadnicemi nebo směrníkem
(FPL-OKFRNK-VG
-ULAC/L-S/C
-LKHK0900
-N0100VFR DCT LKKO DCT LKBE DCT LKST DCT 4853N01342E DCT
EDMV DCT EDPK DCT SBG231029 DCT 4741N01219E DCT LOID DCT
MIKE 1 DCT SIERRA DCT BRENO DCT MOVOR DCT ELTAR
-ZZZZ0428 LILV LILR
-RMK/CREW CONTACT+39331111111 EET/4853N01342E0120
LOID0221 BRENO0302 DOF/160126)
DEST/CAREAS CARAVAGGIO 4530N00940E

## Slide 11: Nejčastější chyby v letových plánech
Pole 15 – letová hladina, změna rychlosti a hladiny
  Lety VFR musí mít tzv. mezihladinu např. A035, F055
  Kombinovaných letech VFR/IFR nebo IFR/VFR nebo letech IFR bod přechodu (VOZ/N0110F120) je bodem zahájení změny rychlosti nebo hladiny
(FPL-OKVLK-ZX
-P06T/L-SDGRY/S
-LKBE0700
-N0090A030 RAK/N0110F060 IFR L984 BALTU
-LKKV0050 LKPR
-PBN/B2 DOF/160129 OPR/FAIR RMK/TEL +420721111111
-E/0500 P/TBN R/E A/WHITE WITH RED AND BLUE STRIPES
C/KARKULKA)
N0090A035

## Slide 12: Nejčastejší chyby v letových plánech
Pole 15 – indikátor STAYn
  Používá se pouze u letů IFR a kombinovaných
  V poli 18/ musí být uvedeno STAYINFOn/popis činnosti
(FPL-OKBOB-IX
-C172/L-SDGRY/S
-LKTB0915
-N0110A050 BNO STAY1/0130 BNO
-LKTB0200 LKMT
-PBN/B2 OPR/FLYING ACADEMY RMK/TEL +420774087552
DOF/160129
-E/0530 P/002 R/E A/WHITE AND BLUE C/BOBEK)
STAYINFO1/TRNG APCH AT LKTB

## Slide 13: Nejčastější chyby v letových plánech
Pole 15 – odlety a přílety na řízená letiště
  Je nutné uvádět příletové a odletové body publikované v AIP AD2 (LIMA, UNIFORM… nebo LKKBL, LKKBU)
(FPL-OKVAK-VX
-Z43/L-SDFY/S
-LKKB1530
-K0180VFR ROHOVLADOVA BELA
-LKPD0040 LKKB
-OPR/LOM PRAHA RMK/TEL +420602979270 DOF/160114
-E/0220 P/003 R/VE A/WHITE C/RAMPA MC KVAK)
LIMA ……… UNIFORM

## Slide 14: Nejčastější chyby v letových plánech
Pole 18 – jiné informace
  Položka EET/ u letů VFR přes hranice
    Místo – EET/WALDMUNCHEN0020
    Bod – EET/MIKOV0050
    Souřadnice – EET/4853N01342E0035
    Směrník – EET/DINOV191016
    Vzdálenost od bodu/místa - EET/5 KM S KVILDA0050
  Položka RMK/IFPSRA
    Uvádí se pouze u letů IFR a kombinovaných
  Do pole 18/ v položce RMK/ uvádějte telefonní číslo některého z členů posádky letadla

## Slide 15: Nejčastější chyby v letových plánech
Pole 19 – doplňující informace
  Položka N/ je pouze pro informace vztahující se nouzovému a záchrannému vybavení letadla nebo označení letadla
(FPL-IACEK-VG
-P28A/L-SDGLV/S
-LKRO2240
-N0090VFR LKLT LKTC LKLT
-LKRO0110 LKPR
-DOF/151230
-E/0400 P/004 R/E A/WHITE BLUE
N/LKRO LKKBM LKKBR LKTC LKKBR LKKBM LKRO, SILVESTROVY LET
C/MEDVIDEK PU)
RMK/LKRO LKKBM LKKBR LKTB LKKBR LKKBM LKRO

## Slide 16: Závěr
Kolektiv pracovníků ARO je tu pro vás,
s čím můžeme, rádi pomůžeme.
Přejeme vám hodně nalétaných hodin bez nehod.